## Slide 1
北區毒災應變諮詢中心
工研院 陳范倫
VAN@ITRI.ORG.TW
中華民國 九十一 年 十一 月 二十二 日
九十一年度
緊急諮詢案例分析研討
行政院環境保護署

## Slide 2
湖口工業區友發化工意外事故
1.發生時間：91年2月16日12時42分
2.事故地點：新竹縣湖口工業區友發化工廠儲槽
3.受傷人員：無
4.化學品：黃磷水溶液
5.事故簡述：大年初五剛開工，新竹縣湖口工業區友發化
工廠在進行開工程序檢查時，發現黃磷溶液
儲存槽的輸送管接縫處有外洩情況，漏出的
黃磷產生大量的濃煙與嗆鼻的刺激味，外洩
量約100公斤左右。

## Slide 3
花蓮航空站氯氣鋼瓶外洩事故
1.發生時間：91年5月30日9時00分
2.事故地點：花蓮縣航空站附近空地
3.受傷人員：無
4.化學品：氯氣鋼瓶
5.事故簡述：5月30日上午7：30左右，花蓮縣航空站附件
民眾發現黃色鋼瓶一支，鋼瓶外觀黃色鏽蝕，有刺激性
嗆鼻味溢出，花蓮航空站主任電詢工研院葉德惠經理，
經研判可能為氯氣。陳范倫緊急出發前往花蓮協助處
理，並通知中華紙漿公司緊急應變人員攜帶偵測器及處
理工具組前往協助搶救。經初步止漏後，將鋼瓶移往中
華紙漿公司廠內洩氣，事故於下午3：25解除。

## Slide 4
基隆港碼頭區4-苯基比啶外洩事故
1.發生時間：91年7月4日16時15分
2.事故地點：基隆市基隆港務局貨櫃碼頭區
3.受傷人員：無
4.化學品：4-苯基比啶53加侖鐵桶
5.事故簡述：7月4日下午16：15左右，吉洋船務公司通報
基隆港消防隊，該公司運輸船上一只貨櫃有洩漏4-苯基
比啶之虞。該公司貨櫃不下港，人員以大量吸液棉及木
屑進行吸收圍堵。隔天7月5日接獲通報，該貨櫃已落地
且有持續洩漏的情形。毒災應變諮詢中心出動偵測小組
與應變人員趕赴現場支援，經過偵測確認濃度為15PPM
低於容許濃度後，開始進行清櫃與止漏工作。於下午5：
30完成止漏，解除災害狀況。

## Slide 5
仁愛游泳池疑似氯氣外洩事故
1.發生時間：91年7月12日晚上7:55
2.發生地點：台北縣蘆洲市民族路488號-仁愛游泳池
3.受傷人員：18人送醫，其中3人住院觀察
4.化學品：1.漂白水(次氯酸鈉)：用途為游泳池消毒用藥
2.酸液(檸檬酸、鹽酸)：用於調整泳池的PH值
5.事故簡述：7月12日晚上7:50左右，某化學公司進行仁愛
游泳池漂白水(次氯酸鈉)灌裝過程中，誤將
漂白水打入酸槽中(檸檬酸)，導致次氯酸鈉
與檸檬酸起化學反應，產生低濃度的氯氣，
泳客在吸入氯氣後身體不適送醫。

## Slide 6
德豐祥苯乙烯及水膠儲槽外洩事故
1.發生時間：91年7月19日 下午3:20
2.發生地點：桃園縣八德市建國路868號-德豐祥公司
3.受傷人員：無
4.化學品：1.苯乙烯單體(SM)：製作水膠的原料
2.水膠：用於製作壓克力，衣服纖維
5.事故簡述：7月19日下午3:20左右，德豐祥公司委託台慶
機械公司進行廠房整地與儲槽搬運工作時，
員工不慎以堆高機將兩個化學桶槽戳破，造
成苯乙烯及水膠外洩，現場瀰漫濃烈刺鼻
位，大量洩漏液因大雨關係沿污水道漫流。

## Slide 7
埤頭鄉外環道氯乙烯槽車外洩事故
1.發生時間：91年7月26日 凌晨00:31
2.發生地點：彰化縣埤頭鄉外環道19號省道附近-輝宇公司
3.受傷人員：司機死亡(因車禍受傷)
4.化學品：氯乙烯單體(VCM)
5.事故簡述：7月26日凌晨00:15左右，輝宇公司運送氯乙
烯的槽車發生車禍，司機受傷過重死亡，氯
乙烯槽體底部因碰撞導致些微洩漏，有白煙
產生，且白煙有下降的趨勢，消防人員緊急
以大量水霧冷卻槽體，輝宇公司緊急應變人
員趕赴現場處理，將槽體緊急止漏後運回頭
份華夏公司洩料。

## Slide 8
平鎮淨水場氯氣事故
1.發生時間：91年8月27日 上午10:20
2.發生地點：桃園縣平鎮市湧安里南豐路267號
3.受傷人員：38人送醫
4.化學品：1.氯氣：消毒用
5.事故簡述：8月27日上午10:20左右，淨水場淨水股陳股長
接獲敬鵬公司員工電話反應，聞到刺激性氯氣味道，陳
股長會同四位處理人員，著A級防護衣進入關閉氯桶開關
消防隊員亦於10:25抵達協助水霧噴灑，於10:40完成止漏
並開始通風排氣，此事件造成附近工業區各工廠37位員
工送醫，另外還有1位消防同仁送醫。

## Slide 9
輝宇公司氯乙烯槽車事故
1.發生時間：91年10月07日 上午04:55
2.發生地點：苗栗縣造橋鄉台十三乙線段
3.受傷人員：無
4.化學品：1.氯乙烯：無外洩 2.柴油：破裂外洩
5.事故簡述：輝宇通運公司運輸車輛於AM4:55行經台十
三乙線造橋段時，因當時路段並未設置路燈，而反光
標誌亦損毀，於事故地點突然衝出一隻小狗，駕駛因
閃避小狗而撞上不明之尖銳物（疑似貨櫃車之固定
栓），造成方向盤輪胎爆裂，而使車輛失控撞上安全
島槽車橫躺於路中，槽內物質並未洩漏，人員無傷亡

## Slide 10
統友公司鐵桶膨脹事故
1.發生時間：91年11月12日 上午09:00
2.發生地點：台北縣新莊市三和路8-9號統友公司倉庫區
3.受傷人員：無
4.化學品：脂肪族聚異氰酸化合物(Aliphatic polyisocyanate)
5.事故簡述：11月12日上午9時，北區毒災應變諮詢中心
接獲拜耳公司邱經理通報，該公司所供應化學品下游
倉儲業者倉庫內，發現一鐵桶膨脹變型，經確認該物
非列管毒性化學物質，由消防同仁四位著A級防護衣
，攜帶工具進行鐵桶洩壓工作，事故於上午11時25分
解除，隨後進行災因調查、檢討與殘留物質清理工作

## Slide 11
毒 災 特 性
可能伴隨重大火災及爆炸災況
可能有大量傷患就醫
需要大範圍封鎖與管制及疏散民眾
可能需要成立災民收容中心
需要確認濃度範圍(偵測)
可能伴隨大量污染(空氣、水、土壤、人員)
民眾會特別焦慮，需要長時間追蹤輔導
事後的廢棄物清除處理困難
後續社會成本影響大

## Slide 12
預防
(Prevention)
整備
(Preparation)
應變
(Response)
復原
(Recovery)

## Slide 13
毒災演練規劃重點

## Slide 14
需先規劃演練計畫書
演練依據(災害防救法)
演練目的(熟悉跨縣市支援的角色與能量)
演練方式(高司作業、實際演練、裝備展示宣導)
演練地點與籌備時間(儘量腹地廣大)
指導(中央)、主辦、協辦、承辦單位(事故縣市)
參演單位(跨縣市)
演習狀況(複合型)
演習項目(提升至中央層級災害規模)
需配合事項

## Slide 15
事故災害規模超過縣市應變能力範圍，需要其他
縣市支援(腳本規劃)
需要特殊的搶救器材或應變裝備不足
最好演出的是複合型災害(火災、毒災洩漏、大量
傷患..)
對外求援通報的機制要突顯
需要中央協調，需成立中央災害應變中心
需突顯整合後的應變指揮系統(現場ERC)
需成立明顯的資源器材集結區(Staging Area)
跨縣市毒災演練特色

## Slide 16
重點一：事故發生通報
事故發現人、 受傷人員(WHO)
事故發生地點(WHERE)
事故發生時間(WHEN)
何種危害物、 情況-洩漏、 火災、 爆炸(WHAT)
天氣情況(Weather)
目前初步處理(HOW)
建立通報與廣播詞範例
毒災發生時需於一小時內通知環保單位

## Slide 17
重點二：應變小組與應變中心成立
小組的集結與清點
小組的指揮官與權責分工(Accountability)
應變指揮中心(ERC)的位置
應變指揮中心的軟、硬體
考量風向的因素
有時為了掌握災情，需成立前進指揮中心
(Staging Area)

## Slide 18
重點三：危害確認及災情評估
初期隔離(Isolate) 、禁止進入(Deny Entry)
必要時進行疏散民眾
利用望遠鏡、CCTV、GMS
危害標示(九大類)
物質安全資料表(MSDS)
緊急應變程序(SOP)或其他應變書籍..
廠區平面圖(Layout) 、P＆ID圖
鄰近地區圖及人口分佈資料

## Slide 19
指認：指認可能的危害源及危害物(Identify)
估量：估量結果提供做決策及制定行動計畫
事實：時間/位置/天氣/緊急事故特性/人員傷亡/曝露
可能性：生命危害性/災變速率/擴散區域/火災爆炸可能
破壞/天氣的變化/可能救援的財產等
狀況：考量事故過去、現在、未來狀況(預測能力)；
人力、生產設備及週邊器材用具等狀況(資源)
SIZE-UP(災情評估)

## Slide 20
重點四：區域管制與登錄
警戒區(Hot Zone) ：
1.在可偵測的環境下，以1/2IDLH偵測值劃定
2.若無IDLH，可以10倍TWA之偵測值劃定
3.若無法偵測，可參考緊急應變指南疏散建議值
除污區(Warm Zone)：以合適架設除污走道及水源處劃定
安全區(Cold Zone) ：前進指揮所、媒體管制區
進出管制路線的控制與登錄
Rehab Area(復原區)

## Slide 21
STRATEGY AND
TACTICS(戰略及戰術)
OFFENSIVE(攻擊)
DEFENSIVE(防守)
急救(First Aid)、個人防護(PPE) 、滅火(Fire) 、止漏(Spill) 、搜救(Rescue)..
決定行動的優先順序(priority)
重點五：初期行動方案

## Slide 22
DECISION TREE(決策樹)
SIZE-UP OF
INCIDENT FACTORS
REEVALUATE
DOES INCIDENT
CHANGE FAVORABLY
MAKE DECISIONS ON
ACTIONS/STRATEGY
SPECIFIC GOALS
AND OBJECTIVES
IMPLEMENT THE
TACTICAL OPERATION

## Slide 23
1.Rescue ( 救援/疏散 )
2.Exposure ( 防止曝露 )
3.Containment/ Confinement ( 圍堵 )
4.Extinguish ( 撲滅/排除危害 )
5.Ventilation ( 排氣 )
6.Overhaul ( 檢修 )
7.Recovery ( 復原 )
RECEVOR

## Slide 24
重點六：指揮權轉移(請求支援)
卸任指揮官必須向新任指揮官做簡報
1.事故狀況(現有情形、目標、優先順
序、危險物、所需資源等)。
2.IAP及現有狀況。
3.安全考量。
4.操作單位人員的指派。

## Slide 25
人員的支援
器材的支援
醫療的支援
消防的支援
附近友廠可用資源調查
BASE(物資區) 的選擇:只能有一個

## Slide 26
重點七：整合的應變指揮系統
指揮官 Incident Commander
執行部門
Operation
後勤部門
Logistics
計畫部門
Planning
財務部門
Finance
安全官 Safety Officer
新聞官 Info. Officer
聯絡官 Liaison Officer

## Slide 27
執行災情查報、災害搶救、治安維護、交通疏導、犯罪偵防及災民救助等事項。
有關涉外之協調聯繫事項。
支援災害偵檢、除毒、災情蒐集及通報事項。
穩定金融股匯市及救災款項撥付等事項。
執行防災教育宣導等事項。
加強工業設施安全防護工作，督促所屬事業採取自來水及電力破壞防止措施。
加強航空、港口及其他交通設施安全防範。
災害新聞發布事項，加強宣導民眾認識毒氣災害及其防救常識。
負責緊急醫療及執行傷患救護作業。
災害現場檢測及污染整治監控事項。
加強勞工作業環境安全檢查。
中央災害應變中心職責架構
內政部
外交部
國防部
財政部
教育部
經濟部
交通部
行政院新聞局
行政院勞委會
行政院衛生署
行政院環保署

## Slide 28
災區之污染濃度再確認
人員除污處理
除污後的衣物及器材需留置於除污區內 收集
現場災後處理：災後復原計畫
應變人員的健康追蹤
重點八：除污與災後善後

## Slide 29
此部份通常不演出
由事故主管機關為主，協同消防、衛生、勞檢
、警察與相關專家學者進行調查
調查結束提出報告，供相關單位檢討改進
重點九：災因調查工作